## Slide 1
BÀI GIẢNG · 110 PHÚT
Mạng máy tính dưới lớp socket
7 tầng OSI · đường đi của gói tin · NAT
Từ send() đến server — và quay về
FRAME
IP PACKET
TCP + DATA

## Slide 2
TỔNG QUAN
Một request, nhiều quyết định
02
7
tầng OSI
4
định danh
1
hành trình
mô hình
interface
gói tin
NAT + demo
Câu hỏi dẫn đường: server thấy địa chỉ nào của client?

## Slide 3
TỔNG QUAN
Ai làm việc gì trên đường truyền?
03
HOST
App + NIC
SWITCH / AP
LAN
ROUTER
IP + NAT
MODEM / ONT
Tín hiệu
ISP
WAN
Một hộp Wi-Fi gia đình có thể gộp router, switch, AP, NAT, firewall và DHCP.

## Slide 4
TỔNG QUAN
OSI là bản đồ; TCP/IP là stack
04
Ứng dụng
Data
HTTP · DNS · MQTT
7
Biểu diễn
Data
UTF-8 · TLS*
6
Phiên
Data
RPC · session
5
Vận chuyển
Segment
TCP · UDP
4
Mạng
Packet
IPv4 · IPv6
3
Liên kết
Frame
Ethernet · Wi-Fi
2
Vật lý
Bit
cáp · radio
1
TCP/IP APPLICATION
OSI 5–7
TRANSPORT ≈ OSI 4
INTERNET ≈ OSI 3
LINK ≈ OSI 1–2

## Slide 5
OSI 5–7
Tầng 7: ứng dụng nói chuyện bằng giao thức
05
HTTP
Request / response GET · POST · status
DNS
Tên miền → IP A · AAAA · CNAME
MQTT
Publish / subscribe Thiết bị → broker
DHCP
Cấp IP, gateway, DNS
SSH
Đăng nhập điều khiển từ xa

## Slide 6
OSI 5–7
Tầng 5–6: phiên và biểu diễn dữ liệu
06
Tầng 6 — biểu diễn
UTF-8 đổi ký tự thành byte. JSON/CBOR mô tả cấu trúc. TLS bảo vệ byte trên đường truyền.
Tầng 5 — phiên
Session ID/cookie giúp ứng dụng nhận lại phiên logic. RPC quản lý lời gọi và phản hồi.
Trong TCP/IP thực tế, nhiều chức năng tầng 5–6 nằm trong ứng dụng hoặc thư viện; TLS không có một vị trí OSI cố định.

## Slide 7
INTERFACE
Interface thật: Socket API
07
fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); connect(fd, server_ip:443); send(fd, data, len, 0); recv(fd, buf, len, 0);
ỨNG DỤNG GỌI
Socket API
HỆ ĐIỀU HÀNH CHỌN
IP nguồn · port nguồn tạm thời route · giao diện mạng

## Slide 8
INTERFACE
Chiều nhận: tới đúng socket
08
EtherType
0x0800
IPv4
Protocol
6
TCP
dst port
443
Socket
5-tuple
hai IP + hai port
Kết nối cụ thể
Port là trường định danh endpoint; Socket API mới là interface lập trình.

## Slide 9
INTERFACE
Encapsulation: header lồng nhau
09
ETHERNET FRAME
IP PACKET
TCP SEGMENT
port | seq/ACK | data
Ứng dụng đưa byte vào TCP
Bên nhận bóc theo chiều ngược lại

## Slide 10
INTERFACE
Nhìn header, thấy quyết định
10
Ethernet II
14 B + FCS 4 B
MAC đích · MAC nguồn · EtherType
IPv4
tối thiểu 20 B
IP nguồn/đích · TTL · Protocol
TCP
tối thiểu 20 B
ports · seq · ACK · flags · window
UDP
8 B
ports · length · checksum

## Slide 11
INTERFACE
Data structure sống trong stack
11
Packet buffer
sk_buff / pbuf
Socket / PCB
5-tuple, TCP state
FIB + neighbor
route, IP → MAC
Switch FDB
MAC → cổng
NAT conntrack
private ↔ public
NIC TX/RX ring
DMA descriptor

## Slide 12
TẦNG 1–2
Ethernet: từ MCU tới dây
12
APP / lwIP
MAC
PHY
CÁP
SWITCH
RMII / RGMII: dữ liệu MAC↔PHY
MDIO: cấu hình PHY
10/100/1000BASE-T · 100/1000BASE-T1 · 10BASE-T1L

## Slide 13
TẦNG 1–2
Wi-Fi là một liên kết khác
13
Wi-Fi 802.11
scan → authenticate → associate
CSMA/CA · L2 ACK · WPA2/WPA3
Ethernet qua switch
frame MAC đích/nguồn · FCS
Full duplex phổ biến; không dùng CSMA/CD trong mạng switch hiện đại.
Wi-Fi 4/5/6/7 = 802.11n/ac/ax/be. Tốc độ PHY ≠ throughput ứng dụng.

## Slide 14
TẦNG 1–2
Embedded không chỉ có Ethernet
14
BLE
Stack riêng; không tự động có IP
802.15.4 / Thread
Thread dùng IPv6/6LoWPAN
Cellular
Modem có thể cấp đường IP
CAN · RS-485
CAN có frame; RS-485 là chuẩn điện
Cùng app MQTT có thể tái dùng trên nhiều link nếu stack cung cấp IP và xử lý tốt MTU, độ trễ, reconnect.

## Slide 15
TẦNG 3
IP và subnet: trực tiếp hay gateway?
15
192.168.1.10 /24
AND 255.255.255.0 → 192.168.1.0
198.51.100.20 → 198.51.100.0
Khác subnet → dùng route mặc định qua gateway 192.168.1.1

## Slide 16
TẦNG 3
ARP tìm MAC của chặng kế
16
MÁY A
192.168.1.10
GATEWAY
192.168.1.1
SERVER B
198.51.100.20
IP đích trong packet = IP server B
MAC đích frame đầu = MAC gateway

## Slide 17
TẦNG 3
Router thay cái gì?
17
1 Bóc L2
Lấy IP packet từ frame đến
2 Tra FIB
Longest prefix match trên IP đích
3 Giảm TTL
Cập nhật IPv4 header checksum
4 Đóng L2
MAC mới cho chặng kế
Router không đổi IP đích chỉ vì định tuyến; NAT hoặc tunnel có thể đổi thêm trường.

## Slide 18
TẦNG 3
Bốn trường đi qua NAT
18
Điểm
MAC đích
IP nguồn:port
IP đích:port
TTL
LAN A
gateway
192.168.1.10:51514
198.51.100.20:443
64
sau NAT
next hop
203.0.113.10:62001
198.51.100.20:443
63
gần B
server B
203.0.113.10:62001
198.51.100.20:443
<63
MAC đổi theo link · IP/port nguồn đổi ở NAT · TTL giảm tại router

## Slide 19
TẦNG 3
MTU: nút thắt của cả đường
19
IPv4 + DF
Packet quá lớn → router bỏ và gửi ICMP “fragmentation needed”. Nguồn giảm kích thước theo Path MTU.
IPv6
Router không phân mảnh. Router gửi ICMPv6 Packet Too Big; nguồn điều chỉnh packet.
MTU đường đi = giới hạn nhỏ nhất trên các chặng; ICMP bị chặn có thể làm dữ liệu lớn bị treo.

## Slide 20
TẦNG 4
TCP, UDP, QUIC phục vụ ba nhu cầu
20
TCP
Byte stream Thứ tự + truyền lại HTTP/2, SSH, MQTT
UDP
Datagram Không tự bảo đảm DNS, DHCP, CoAP
QUIC
Trên UDP Streams + TLS tích hợp HTTP/3
QUIC không phải “TCP trên UDP”; đó là transport riêng dùng UDP để đi qua mạng.

## Slide 21
TẦNG 4
TCP handshake và 5-tuple
21
5-tuple = TCP + 2 IP + 2 port
CLIENT
SERVER
SYN · seq = x
SYN/ACK · ack = x+1
ACK · ack = y+1

## Slide 22
ỨNG DỤNG
Gõ https://example.com rồi Enter
22
1
DNS / cache
tên → IP
2
route / ARP
next hop → MAC
3
TCP
bắt tay :443
4
TLS
xác thực + khóa
5
HTTP
GET / response
Giả định HTTP/2 trên TCP/IPv4. Với HTTP/3, bước 3–4 được QUIC/TLS thay thế.

## Slide 23
NAT
NAT: server nhìn thấy ai?
23
CLIENT LAN
192.168.1.10 :51514
ROUTER NAT
203.0.113.10 :62001
SERVER THẤY
203.0.113.10 :62001
Bản ghi NAT ánh xạ private:port ↔ public:port và theo dõi luồng.

## Slide 24
NAT
CGNAT đặt thêm một lớp dịch
24
THIẾT BỊ
192.168.1.10
ROUTER NHÀ
100.72.1.8 WAN
CGNAT ISP
203.0.113.10 public
100.64.0.0/10 là Shared Address Space. Port forwarding trên router nhà không cấu hình được CGNAT của ISP.

## Slide 25
NAT
Trả lời trên kết nối cũ ≠ mở kết nối mới
25
CÙNG KẾT NỐI: ĐƯỢC
Client mở TCP ra cloud. TCP full duplex; server gửi dữ liệu về qua socket ấy. NAT/firewall còn state.
KẾT NỐI MỚI: CẦN ĐƯỜNG VÀO
Cần service listen, route, mapping/port forwarding và firewall cho phép. Port nguồn cũ không tự lắng nghe.
Vì vậy biết IP public của client chưa đủ để server mở một TCP connection mới.

## Slide 26
NAT
Cloud điều khiển thiết bị sau NAT
26
1 Giữ kết nối
MQTT/WebSocket + reconnect
2 Mở cổng
Port forwarding; cần public inbound
3 IPv6
Địa chỉ toàn cục + firewall rule
4 Tunnel / VPN
Client chủ động kết nối ra
5 ICE / STUN
Thử đường P2P qua NAT
6 TURN relay
Chuyển tiếp khi P2P thất bại

## Slide 27
THỰC HÀNH
Demo: quan sát bằng lệnh và Wireshark
27
1 Cấu hình
ip addr / ipconfig ip route / route print
2 Chặng kế
ip neigh / arp -a traceroute / tracert
3 IP ngoài
curl -4 ifconfig.me so với WAN IP router
4 Header
Wireshark: Ethernet → IPv4 → TCP → HTTP

## Slide 28
THỰC HÀNH
Thử tự giải thích gói tin
28
1
MAC đích của frame đầu tiên là ai?
2
Router thay những trường nào?
3
Server thấy IP/port nào sau NAT?
4
Cloud gửi lệnh tới IoT sau CGNAT ra sao?

## Slide 29
TỔNG KẾT
Debug mạng theo tầng
29
Một phép thử ở mỗi tầng
1 Link: NIC, Wi-Fi, MAC, ARP
2 IP: địa chỉ, subnet, route, TTL
3 Transport: port, TCP/UDP, firewall/NAT
4 Ứng dụng: DNS, TLS, HTTP/MQTT